## Slide 1: Особенности инновационной весовой ячейки Sartorius. Перспективы применения датчиков массы Sartorius для автоматизации весоизмерительных процессов в специальных условиях
Исакова Анна Васильевна
ООО «Сарториус РУС»

## Slide 2
1952: Выпуск весов Selecta со встроенными гирями, проложивших путь к мировому лидерству в производстве весов
1870: Флоренцом Сарториусом разработана оригинальная конструкция весов с коротким коромыслом и открыта мастерская по их производству
1954:Создание первых весов с электромагнитной компенсацией Elektrono 1
1969: Sartorius Gravimat – весы, использованные для измерений образца лунного грунта
2019: 3-е поколение монолитных весовых ячеек в весах серии Cubis 2
2000: Sartorius – обладатель ежегодной технологической премии Германии «Приз за инновации» за монолитную весовую ячейку весов серии GENIUS
2019
1870
Sartorius: 150 лет производства весов высочайшего качества и точности

## Slide 3: Ячейка с электромагнитной компенсацией силы тяжести

## Slide 4: Монолитная весовая ячейка Sartorius
Изготавливается из цельного куска алюминиевого сплава
Минимальный температурный дрейф чувствительности
Высокое быстродействие и воспроизводимость
Возможность фильтрации помех, вызванных вибрацией и воздушными потоками
Возможность компенсации эксцентриситета нагрузки

## Slide 5: Решение Sartorius: датчики массы
Комплект весоизмерительного оборудования:
  весовая ячейка + измерительная электроника
Автоматизация задач взвешивания в особых условиях:
  ограниченное пространство или возможность доступа;
  исключение влияния оператора;
  работа во вредных условиях;
  динамическое взвешивание;
  и др.

## Slide 6: Преимущества датчиков массы
Компактные размеры | Позволяют встраивать в технологическое оборудование различных конфигураций
Выделенный электронный блок | Сокращает время прогрева, повышает температурную стабильность, позволяет защитить электронику от воздействия вредоносных факторов
Автоматическая калибровка встроенной гирей | Обеспечивает работу в полностью автоматическом режиме, без участия оператора
Возможность подключения блока управления или специального программного обеспечения | Удаленное управление для исключения влияния оператора на условия взвешивания и наоборот
Пружинный механизм для прижимания грузоприемной платформы к корпусу ячейки | Предоставляет крепление для подвесного взвешивания; Обеспечивает защиту весовой ячейки от повреждения при перегрузках; Позволяет повысить уровень влагозащиты для проведения механической очистки
Настраиваемый уровень фильтрации помех | Позволяет получить стабильные результаты взвешивания в сложных условиях: под воздействием вибрации и воздушных потоков

## Slide 7: Метрологические и технические характеристики
Стандартная серия: наилучшее соотношение цены и точности
Модель | Максимальная (предварительная) нагрузка, г | Цена деления, мг | Воспроизводимость, мг | Линейность, мг | Время измерения, с
WZA16-LC | 10 (12,5) | 0,001 | 0,003 | 0,03 | 3
WZA215LC | 210 (5) | 0,01 | 0,02 | 0,2 | 2,5
WZA54-L | 50 (13,5) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8
WZA224-LC | 220 (10) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2
WZA224-L | 220( 10) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6
WZA523-L | 520 (10) | 1 | 1 | 2 | 0,6
WZA8202-L | 8200 (350) | 10 | 10 | 20 | 0,6

## Slide 8: Метрологические и технические характеристики
Высокоточная серия: весовые ячейки с разрешением до 24 миллионов делений
Модель | Максимальная (предварительная) нагрузка, г | Цена деления, мг | Воспроизводимость, мг | Линейность, мг | Время измерения, с
WZA26-NC | 20 (12,5) | 0,001 | 0,002 | 0,02 | 1,8
WZA25-NC | 20 (5) | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,8
WZA245-NC | 240 (0) | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 1,8
WZA224-ND | 220 (70) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6
WZA614-NC | 610 (90) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,5

## Slide 9: Метрологические и технические характеристики
Серия «Профи»: весовые ячейки с наилучшим быстродействием
Модель | Максимальная (предварительная) нагрузка, г | Цена деления, мг | Воспроизводимость, мг | Линейность, мг | Время измерения, с
WZA224-N | 220 (70) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6
WZA224-NC | 220 (70) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6
WZA523-N | 520 (50) | 1 | 1 | 2 | 0.6
WZA523-NC | 520 (50) | 1 | 1 | 2 | 0.6
WZA1203-N | 1200 (0) | 1 | 1 | 2 | 0.6
WZA1203-NC | 1200 (0) | 1 | 1 | 2 | 0.6
WZA8202-N | 8200 (1300) | 10 | 10 | 20 | 0.6
WZA8202-NC | 8200 (1300) | 10 | 10 | 20 | 0.6

## Slide 10: Метрологические и технические характеристики
Взрывозащищенная* серия: для применения во взрывоопасных зонах
* Сертифицированы в ЕС на соответствие IEC 60079, возможна сертификация на соответствие ТР ТС 012/2011 для применения в зонах 1, 2, 21 и 22.
Модель | Максимальная (предварительная) нагрузка, г | Цена деления, мг | Воспроизводимость, мг | Линейность, мг | Время измерения, с
WZA623-NX | 620 (600) | 1 | 1 | 2 | 1.5
WZA6202-NX | 6200 (0) | 10 | 10 | 20 | 1.5

## Slide 11
Компании:
Scheugenpflug
Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH
bdtronic GmbH
Tesla Grohmann Automation GmbH
Rehm Thermal Systems GmbH
GROB-WERKE GmbH & Co. KG
Robert Bosch GmbH
Автоматические дозаторы
Применение

## Slide 12
Прибор для нанесения защитных покрытий на электронные изделия ProtectoXP, производства Rehm Thermal Systems GmbH, Германия
Автоматическое дозирование
Дозирующая станция FS 200, производства Rychiger AG, Германия

## Slide 13
Компании
Kraemer Elektronik GmbH
SOTAX AG
Pharma Test Apparatebau AG
SAE-IT Systems
Romaco Kilian GmbHGmbH & Co.KG
ERWEKA GmbH
Проверка массы таблеток
Применение

## Slide 14
Тестер таблеток MultiCheck 6,
производства Erweka GmbH, Германия
Проверка массы таблеток
Тестер таблеток UTS4.1,
производства Kramer Elektronik, Германия
Автоматическое измерение массы, толщины, ширина, длины и прочности таблеток

## Slide 15
Компании
Krüss
Dataphysics
Biolin
Тензиометры
(приборы для измерения силы поверхностного натяжения жидкости)
Применение

## Slide 16
Тензиометр DCAT-25, производства Dataphysics Instruments, Германия
Тензиометры
Тензиометр K-100, производства Kruss GmbH, Германия

## Slide 17
Применение
Автоматическая система для взвешивания фильтров AWS-1RE,
производства Comde-Derenda GmbH, Германия

## Slide 18
Применение
PIA automation: дозирование воспламеняющихся материалов при производстве подушек безопасности
Schenck-rotec: проверка центра масс
Skan AG: контроль уровня жидкости в контейнере
LG: применение взрывозащищенных датчиков массы при производстве литий-ионных батарей

## Slide 19
Перспективы применения в атомной отрасли
Метрологические характеристики на уровне аналитических (а также полумикро и микро) весов на основе монолитной весовой ячейки Sartorius;
Компактные размеры и возможность интеграции в технологическое, лабораторное и другое оборудование;
Возможность удалить измерительную электронику, чувствительную к воздействию ионизирующего излучения, за пределы опасной зоны;
Возможность полной автоматизации измерительного процесса, в том числе проведения автоматической юстировки и удаленного программирования при работе в изоляторе;
Возможность настройки уровня фильтрации результатов для уменьшения влияния вибрации и воздушных потоков.
Широкий спектр возможностей интеграции в технологическое оборудование с целью автоматизации измерений массы в сложных и/или опасных условиях, в том числе при воздействии ионизирующего излучения

## Slide 20: Контакты
Исакова Анна Васильевна
Руководитель отдела продаж весоизмерительного оборудования
ООО «Сарториус РУС»
Тел.: +7 911 024 23 71, E-mail: Anna.Isakova@Sartorius.com

## Slide 21: Спасибо за внимание! С уважением, команда Sartorius в России