## Slide 1
Типовые ошибки, выявляемые при рассмотрении материалов испытаний в целях утверждения типа средств измерений
Гринько В.В. Частное учреждение «Атомстандарт»

## Slide 2
Положение о порядке проведения испытаний средств измерений в области использования атомной энергии в целях утверждения их типа:
«7. Метрологическая служба Госкорпорации «Росатом» размещает перечень юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения их типа в области использования атомной энергии (далее - испытатели), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.rosatom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На текущий момент в перечне 25 центров испытаний, в том числе:
- организации Госкорпорации «Росатом»;
институты Росстандарта;
региональные центры Росстандарта;
другие (частные коммерческие) организации.
Список регулярно пополняется, включение в перечень осуществляется фактически в уведомительном порядке

## Slide 3
К почти 100 % материалов испытаний есть замечания (исключения единичны).
В большинстве случаев этих замечаний достаточно для возврата материалов, однако, как правило, материалы дорабатываются испытателями (и заявителями) без формального возврата, что, правда, неизбежно приводит к увеличению сроков рассмотрения.
Категории «недостатков» материалов испытаний:
- незначительные, оформительского характера;
- некачественные, неполные материалы (испытателями сознательно упрощается работа);
- безграмотность;
- фальсификация.
Примеры безграмотности:
- успешное деление на ноль;
- отрицательное СКО.
Примеры фальсификации:
- физически нереализуемая методика поверки;
придуманная статистика.

## Slide 4
Причины:
- низкий уровень исполнителей;
- отсутствие контроля со стороны квалифицированных специалистов;
«привычка» к бесконтрольности.
Следует принимать во внимание, что на ситуацию влияет недостаточное нормативное регулирование испытаний в целях утверждения типа (и вообще, и в области использования атомной энергии). Многие вопросы или не регламентированы вообще, либо допускают различные толкования (а иногда имеются противоречия).
Это относится и к процедурным документам (приказы 2346, 1081 Минпромторга, 1/14-НПА Росатома), и к основным методическим документам (МИ 3290, МИ 3592), и к многочисленным документам ГСИ, регламентирующим отдельные технические вопросы и терминологию.
В данном сообщении дается информация по наиболее распространенным (типичным) замечаниям к материалам испытаний.

## Slide 5
Замечания к описанию типа
В разделе «Назначение СИ» должно приводиться только назначение СИ для измерений конкретных величин (п. 6.2.2 МИ 3290-2010). Всю другую информацию (наличие сигнализации, уставок, другие функции) следует отражать в разделе «Описание средства измерений».
При перечислении измеряемых величин необходимо придерживаться принятой терминологии, а не профессионального жаргона (пример – «…для измерений энергетических спектров…», правильно – «…для измерений энергетического распределения…»).
В разделе «Поверка»
В средства поверки помимо эталонов включаются вспомогательные СИ (согласно МИ 3290 «В разделе приводят перечень основных средств поверки (эталонов)».)
В методики поверки включаются трудновыполнимые для пользователя СИ требования: поверка на уникальных установках, завышенные требования в части разрядов используемых эталонных источников.
В разделе «Методики измерений»
Часто приводится стандартная фраза «приведены в эксплуатационной документации», при этом в самой документации есть лишь указания о порядке включения СИ и т.п.
Собственно МВИ, т.е. «совокупности конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности», как правило, в ЭД нет.
Вопрос дискуссионный, но Частное учреждение «Атомстандарт» придерживается позиции: в случае отсутствия в ЭД аттестованной МВИ в описании типа в соответствии с п.6.2.8 МИ 3290 следует указывать «Сведения о методиках измерений отсутствуют».

## Slide 6
В разделе «Программное обеспечение» иногда приводится только метрологически значимое ПО, иногда все имеющееся ПО. Может выделяться или не выделяться метрологически значимая часть, приводиться или нет признаки идентификации. Иногда указывается «версия не ниже…», при этом непонятно, каким образом исключается влияние версии ПО на метрологические характеристики СИ.
Следует отметить, что требования к данному разделу описания типа и к оценке влияния ПО явно неудовлетворительно регламентированы в НД.
Практически во всех материалах испытаний отсутствует оценка влияния ПО на МХ СИ, в лучшем случае говорится, что «МХ СИ нормированы с учетом ПО».
Требования по оценке влияния ПО на МХ СИ имеются в приказах 1/10-НПА, 1/14-НПА, 1081. В МИ 3290 говорится о необходимости экспериментальных исследований влияния ПО на МХ СИ «при необходимости». Механизм такой оценки нигде понятно не описан.
У испытателей не всегда есть возможность провести полноценные экспериментальные исследования СИ с участием ПО (например, в случае имитации объемной активности обычными источниками).
Очевидно, что в таком случае обязательны исследования самого ПО (или его испытания), однако примеров такого подхода нет, напротив, изготовители крайне неохотно дают информацию об алгоритмах обработки измерительной информации, ссылаясь на интеллектуальную собственность.

## Slide 7
В разделе «Метрологические характеристики» набор МХ часто не позволяет определить результаты измерений … и расчетную оценку с требуемой точностью характеристик инструментальных составляющих погрешностей измерений, проводимых с помощью средств измерений данного вида или типа в реальных условиях применения (п.1.3 ГОСТ 8.009). При этом теряется основной смысл испытаний в целях утверждения типа – дать пользователю СИ достоверные и достаточные для использования сведения о МХ СИ.
Пример: в описании типа приведена характеристика «Пределы относительной погрешности измерений плотности потока бета-излучения радионуклида 90Sr + 90Y …..геометрии 6С0 (источник на поверхности детектора в условиях отсутствия сеточных конвейеров)…». Это ничего не говорит о погрешности измерений при использовании СИ в реальных условиях.
Номенклатура и состав МХ СИ в описании типа могут существенно отличаться от содержащихся в заявке на испытания. В этом случае сомнительно, что результаты испытаний можно считать положительными.
Распространённым является смешение понятий «пределы погрешности» и «границы погрешности при Р=0,95», например, встречаются «пределы погрешности при Р=0,95». Или в описании типа используется «Предел погрешности», при этом в программе испытаний и методике поверки определяются (и приравниваются) границы погрешности при Р=0,95.

## Slide 8
Согласно РМГ 29 «предел допускаемой погрешности (средства измерений): Наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным».
Согласно ГОСТ 8.009 «Допускаемые пределы любой из характеристик … представляют собой границы интервала, в котором значение характеристики, любого экземпляра средств измерений данного типа должно находиться с вероятностью Р, равной единице».
При этом, согласно ГОСТ 8.009, «Вероятность Р = 1 является справочной характеристикой, которую при испытаниях и поверке средств измерений можно отдельно не контролировать», т.е. можно определять границы погрешности при нормированном пределе, но очевидно, что в этом случае должен вводиться соответствующий «запас на погрешность».
В разделе «Знак утверждения типа» дается указание наносить этот знак только на документацию, при этом в материалах испытаний отсутствие знака непосредственно на СИ не обосновывается. Согласно ст. 12 102-ФЗ «Если особенности конструкции средства измерений не позволяют нанести этот знак непосредственно на средство измерений, он наносится только на сопроводительные документы», то есть в материалах испытаний должно быть обосновано, что имеются такие особенности конструкции.
Аналогичная ситуация со знаком поверки - согласно ст. 13 102-ФЗ «Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр)». Таким образом в материалах испытаний должно быть обосновано, что у СИ есть такие особенности конструкции или условия эксплуатации.

## Slide 9
Акт испытаний. Типичным замечанием к является отсутствие информации о возможности частичной поверки.
Согласно письму Росстандарта от 19.12.2018 «Акты испытаний в целях утверждения типа СИ, утвержденные с 18 ноября 2018 г., должны содержать сведения о возможности (невозможности) проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средств измерений для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений. При наличии возможности указанной поверки соответствующая информация должна быть приведена в документе на методику поверки и отражена в протоколе опробования документа на поверку». Соответствующие требования есть в приказе 1081.
В протоколах опробования методики поверки информация о возможности частичной поверки также зачастую не отражается.
Не всегда правильно понимается «возможность поверки на меньшем числе поддиапазонов измерений». Это положение приказа 1815 ошибочно трактуется как возможность поверки в части диапазона. Поддиапазоны должны быть каким-то образом выделены в описании типа СИ (конструктивно или при нормировании МХ).
Следует также обратить внимание на то, что поверка на меньшем числе поддиапазонов измерений влечет возможность применения СИ только на этих поддиапазонах, что, как правило, неприемлемо для пользователя СИ.

## Slide 10
Проблема нижней и верхней границы
Исходя из требований заказчика (не всегда оправданных) или для получения так называемых «конкурентных преимуществ» производители СИ заявляют нижние и верхние границы диапазонов измерений, проверку которых трудно или невозможно обеспечить при испытаниях и тем более при дальнейшей поверке.
В качестве средств поверки назначаются уникальные установки, источники, что делает крайне проблемной эксплуатацию таких СИ для покупателя. Выходом иногда является частичная поверка, но тогда не совсем понятно, для чего такие СИ приобретаются.
Разумным для таких СИ является разработка методик поверки, где обоснованно допускается проводить проверку МХ в ограниченной части диапазона, подтверждая при этом пригодность СИ во всем ДИ (таким образом, речь не идет о частичной поверке, потребитель получает полноценное СИ). Имеются положительные примеры такого подхода.
Еще одним типичным недостатком методик поверки является указание в качестве средств поверки источников с конкретной активностью без какого-либо допуска, что невыполнимо физически из-за технологии изготовления источников и явления радиоактивного распада.
Также некорректно использовать в качестве методик поверки МИ 1916-88, МИ 1788-87, которые явно нуждаются в актуализации

## Slide 11
Программа и протоколы испытаний
Не выполняются требования МИ 3592 (и здравого смысла) по оценке при испытаниях и при поверке (при необходимости) случайной погрешности и по учету погрешности используемых эталонов. Встречаются факты использования эталонов, сопоставимых по точности с испытуемыми СИ, при этом погрешность эталонов даже не учитывается.
Не подтверждаются в ходе испытаний все заявленные технические характеристики, влияющие на МХ СИ. Например, не проверяется влияние параметров питания, радиационного фона на возможность измерения с заявленной погрешностью.
Полученные фактические погрешности с трудом укладываются в заявленные значения, нет никакого «запаса». В таких случаях могут возникнуть существенные проблемы при проведении периодической и даже первичной поверки.
Проблема с прослеживаемостью эталонов.
При использовании иностранных эталонов имеется проблема правильной интерпретации их характеристик, подтверждения прослеживаемости, законности их применения в рамках аккредитации. Фактически эти вопросы нормативно не урегулированы.
При испытаниях и в качестве средств поверки могут использоваться источники, не соответствующие государственным поверочным схемам, что делает фактически невозможной аттестацию таких эталонов. Также непонятно, как обеспечивается прослеживаемость таких эталонов. Пример – твердые источники, аттестованные в Бк/м3